直流电阻测试仪使用注意事项以及常见故障解决方法

变压器直流电阻测试仪，又称直流电阻测试仪，直流电阻速测仪、直阻测试仪，感性负载直流电阻测试仪等，是测量大容量变压器直流电阻的仪器，广泛应用在发电厂、供电局、变压器制造厂以及大中型用电企业。下面介绍常见故障解决方法以及使用变压器直流电阻测试仪的注意事项。

一、注意事项

1、直流电阻测试仪可室内室外使用，但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用；

2、使用前，仪器的接地端子必须良好接地；

3、测试过程中如遇到突然断电，请不要立即拆除测试线，待仪器放电完毕后方可拆除；

4、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

5、测量无载调压变压器，某一分接测试完成后，需按取消或复位键使系统放电，一定要等放电指示停止后，切换档位，进行下一次测量。

6、测量有载调压变压器，可一次供电完成，仪器程序设计允许在某一分接测完后，把分接开关导至下一分接，仪器将进入下一分接的测量

7、测试完毕后需先关闭电源，再拆除测试线；

二、常见故障解决方法

故障一、开机无显示

1）电源插座保险管损坏

2）仪器内部插件松动

3）计算机板故障

故障二、显示“超量程或线路未接好”

1）仪器电源故障

2）A/D板故障

3）测试线接触不良或未形成回路。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​