低压地理电缆故障测试仪各按键使用说明

1 "AC220V插座":直接供交流电使用;

2 "测试端":红色输出接被测电缆的故障相;

3 "接地"黑色输出端通过地钎接大地;

4 "绝缘电阻--信号输出":

开关扭到"绝缘电阻"档时，表头指示被测电缆与大地之间的电阻值;

开关旋到"信号输出"挡时，仪器进入测试状态，表头显示信号强弱;

5 "电源指示灯":打开电源开关，该灯亮表示仪器工作正常，仪器可使用;

6 电池指示灯:"电池"指示灯表示电池电量不足，仪器可正常工作。若"电池"指示灯息，一般情况下，仪器还可使用一段时间(大约20分钟

至60分钟，由电池使用时间和被测故障情况决定);

7 "电源开关" ;

8 "充电插孔"当充电时，充电器指示灯为红色。若电池已充足，充电器指示灯为绿色。充电器为专用充电器，若遗失和损坏，请与本公司联系;

9 "输出幅度":当接上被测金属传输线时，将"输出幅度"逐挡进行调整以观察哪挡的调整使表针偏转最大，此即为调节。在进行故障定位时，一般"输出幅度"选择"2"或"3"。在进行路径时，"输出幅度"一般选择"1"或"5"。

10 "路由-故障";

"路由-音频":发射音频信号进行路径或埋深测试;

"路由-射频":发射射频信号进行路径或埋深测试(适用于现场干扰较强时);

"故障-音频":音频故障定位，适用于远距离;

"故障-射频":射频故障定位，适用于水泥硬化路面;

11 "表头":显示仪器工作状态;

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!